## Slide 1
S81-8N20培训课件
部门：质量与技术部 日期：2019年11月05日
2019
-中国领先的一站式智慧物流与服务提供商-

## Slide 2
目
录
产品
认知
基本
原理
升级
方法
实例
分析

## Slide 3
目
录
产品
认知

## Slide 4
产品认知
产品型号 | 机芯 | 电源 | 屏体
55S81 | 8N20 | MKDY-R9T300-00 | LE550AQD-EMA9
65S81 | 8N20 | MKDY-R9T300-00 | LE650AQD-EMA9

## Slide 5
产品认知
S81结构示意图

## Slide 6
产品认知
S81产品主要配置
CPU：4核ARM Cortex A53；
GPU：4核GPUG51；
DDR：2GB Byte；
eMMC：32GB Byte；
WIFI：内置wifi、蓝牙模块。

## Slide 7
产品认知
Q60产品主要功能
① 8N20采用本机芯以 Novatek 高性能集成芯片 NT72671 作为主硬件平台，该芯片由 4 核 CPUA53 与 GPUG51 组成，内置1G DDR3，并搭配同属Novatek的NT72334画质芯片。
②采用MT7668双频WiFi，BT 5.0模块；
③支持支持HDR解码，HDR10；
④支持Miracast、DLNA等无线传输协议；
⑤采全尺寸机型搭配内置远场语音；
⑥全尺寸机型搭配红外宝，可遥控其他设备；

## Slide 8
简介：8N20机芯采用NOVATEK的NT72671芯片平台，并搭配同属NOVATEK的NT72334画质芯片。现阶段搭配有55''、65''、77'' 三款OLED屏体，机型为S81系列，均采用4K 120Hz VB1输出。NT72671采用ARM CA53 Quad-core芯片架构，内置1GByte DDR3，根据不同的屏体尺寸，采用不同的存储搭配。简列如下：
8N20
主芯片：NT72671
画质芯片：NT72334
ARM CA53 Quad-core
内置1GB DDR3 1.866GHz
支持DTMB等全制式
支持Dolby Atmos，Dolby Vision
支持HDR解码，HDR10
支持VRR（可变刷新率）
NT72334配备512MB DDR3
NT72334支持4K 120Hz MEMC
S81系列机型
高端OLED系列
已量产55''、65'' LGD V19屏体
试验中77'' LGD V17屏体
搭配OBM（自制）55''屏体，试验中
55/65S81采用2GB + 32GB存储方案
77S81采用3GB + 64GB存储方案
采用MT7668双频WiFi，BT 5.0模块
全尺寸机型搭配内置远场语音
全尺寸机型搭配红外宝，可遥控其他设备
系统&音画质
丰富内容、完美视听体验
搭载最新的Coocaa智能系统
OLED像素自发光，创维30+画质调校
TrensAI AOD息屏显示
2*8W功放（55''）
2*10W功放（65'' & 77''）

## Slide 9
产品认知
Q60产品主要功能
机型 | 差异点 | 
 | 喇叭 | 摄像头
50Q60 | 2.0声道 | 无
55\65Q60 | 2.1.2声道 | 有

## Slide 10
目
录
基本
原理

## Slide 11
基本原理
S81整机实物图

## Slide 12
基本原理
S81整机实物图

## Slide 13
基本原理
S81系统框图

## Slide 14
基本原理
S81供电框图

## Slide 15
基本原理
S81接口介绍

## Slide 16
基本原理
S81接口介绍

## Slide 17
基本原理
S81主板介绍

## Slide 18
基本原理
S81主板介绍

## Slide 19
目
录
维修
升级

## Slide 20
进工厂方法
Notes: 可进工厂演示，改屏参，改mac。

## Slide 21
升级具体方法
将升级压缩包（ nvt_tv_firmware.img ）文件拷贝到U盘并插到电视上，在电视机开机的同时按下shift和~（Tab键上面）按键进入boot模式，输入nvt_eburner命令，然后按下回车，此时电视已经开始升级，当升级完成后电视机自动重启。
将升级压缩包（8N20_S81_*****.zip文件）存入U盘的根目录自动重启给电视机上电，开机后将U盘插入电视机的相应端口，按遥控器的“主页”键，选择“本地媒体”→“系统升级”→ “本地升级” 。
在线升级
按遥控器依次进入主页→本地媒体→系统升级→在线升级，查看是否有可供下载的在线升级包，若有，之后向下选择升级包，按“下载”后，电视自动重启后即进入自动升级。
强制升级
将升级压缩包（ nvt_tv_firmware.img ）文件拷贝到U盘并插到电视上，按住开机键，等待10S左右，电视机自动开启，显示“software updating..”升级界面，升级完成，重启电视。
本地升级

## Slide 22
软件烧录说明
烧录工具：
NT72671 EMMC空片烧录，需要nova专用调试工具，如下图。并在CN0G1上件（CNOG1为nova专用座子)

## Slide 23
软件烧录说明
CN0G1位置如下图：

## Slide 24
软件烧录说明
工具接到主板上的CN0G1接口：

## Slide 25
软件烧录说明
烧录步骤
烧写工具：openOCD_skyworth_release
1、将下图文件置于U盘根目录下

## Slide 26
软件烧录说明
2、先短路STBC TX、RX(STBC TX、RX位于主板背面的测试点)，再上电。

## Slide 27
软件烧录说明
3、把文件openocd-Release_Skyworth_671@be41e225f19.zip copy到本地并解压，打开99_skyworth_onekeyconn.bat

## Slide 28
软件烧录说明
4、点击99_skyworth_onekeyconn.bat

## Slide 29
软件烧录说明
5、执行uload_n69006命令；打开SecureCRT ，在openocd 里面输入：uload_n69006，立即在串口里面按任意一键，让TV 进入U-BOOT.
6、升级完成后进工厂，菜单》通用》部分升级EEP

## Slide 30
8N20解除锁屏方法
1、当出现锁屏时系统会一直黑屏。此时用遥控开机会出现如下打印：出现红框打印说明系统已经进入锁屏状态。

## Slide 31
8N20解除锁屏方法
2、这时需再次开机，如果开机进待机时是没有任何打印的。然后按住Shift+~，再用遥控开机，进到Nova的Boot下。

## Slide 32
8N20解除锁屏方法
3、解除锁定的指令是在boot状态下输入：s_oledlock 0 然后回车，就可以解除锁定

## Slide 33
目
录
实例
分析

## Slide 34
1、开机异常问题重点检修思路
实例分析
排查步骤：
①、通过HDMI1口检查系统打印是否正常；
②、重点检查系统3V3SB、eMMC1V8、72671的DDR1V5、DDR1V2、72671的 Core power是否正常；
③、重点检查72671 12M晶振波形是否正常；
④、重点检查72671芯片复位信号是否正常

## Slide 35
2、图像异常问题重点检修思路
实例分析
排查步骤：
①、通过HDMI1口检查系统打印是否正常，系统是否正常开启；
②、重点检查整机屏线连接是否异常，线材有无受损；
③、重点检查72334的3.3V、2.5V、1.5V、0.95V是否正常；
④、重点检查72334的flash是否正常；
⑤、重点检查BL_ON/OFF和T-CON_EN两个使能信号是否正常，前者使能电源的EVDD（24V给TCON供电），后者使能电源的VDD（12V给TCON供电）；
⑥、重点检查屏体反馈信号ERROR_DET信号是否正常。屏体异常时，TCON会反馈一个高电平ERROR_DET信号给到机芯，机芯响应该信号进行lock或者不开机操作，以保护系统及屏体。

## Slide 36
S81 全系标配万能遥控功能，万能遥控信号是通过透镜发射，装配在整机底 部且外露在整机以外，由于强度有限，现要求在生产线组装、搬抬整机、整机周 转、售后上门安装等各相关环节中，避免坚硬物体直接触碰透镜，注意防护。
S81 系列整机防护要求

## Slide 37
服务天地 大有可为
中国领先的一站式智慧物流与服务提供商
2019